# Pierre MARECAUX – 506

# TECHNOLOGIE

# Comment faire du béton

Bétonnière électrique

Les produits nécessaires

- Ciment

- Sable

- Gravier

- Eau

Les outils nécessaires

- Bétonnière

- Pelle ronde

- Seau de maçon

## Avant de commencer

- Préparer une zone de gâchage plane pour installer la bétonnière et facile d'accès pour apporter le sable et le gravier

- Installer la bétonnière à proximité des tas de sable et de gravier afin de pouvoir la charger à la pelle

- Prévoir un tuyau d'alimentation en eau muni d'un robinet d'arrêt

## Le principe

Le béton est un mélange de ciment, de sable, de gravier et d'eau, dosé selon le type de réalisation à effectuer.

### Les composants

Les deux composants de base du béton sont les mêmes que ceux du mortier (ciment et sable sec) et ils doivent avoir les mêmes qualités. Il faut y ajouter le gravier, qui peut être de rivière (lisse) ou concassé (issu de carrière). Le gravier existe en différentes grosseurs (on parle de granulométrie) :

- Le gravillon fin (5 mm) s'emploie pour les mouillages et les petits coffrages

- Le gravillon moyen (8 mm) pour les allées et les terrasses ainsi que pour les coffrages et scellements

- Le gros calibre (12 mm) est réservé aux bétons armés et aux gros coffrages.

On utilise couramment un mélange de plusieurs granulométries, symbolisé par deux chiffres, par exemple 8/15.

### Les adjuvants

Différents adjuvants peuvent être utilisés pour améliorer les caractéristiques du béton :

- antigel pour une utilisation à des températures inférieures à O °C,

- plastifiants pour faciliter la mise en œuvre de linteaux, tranchées étroites et profondes, coffrages de formes complexes, etc.

- retardateurs de prise pour avoir un temps de mise en œuvre plus long.

- colorants en poudre pour des bétons apparents.

### Les dosages

Le tableau donne des dosages indicatifs : Ces dosages sont donnés pour du sable sec (ajouter 15 à 20% si le sable est humide ), et le dosage d'eau est indicatif. Plus les agrégats (sable et graviers) sont humides, moins il faut d'eau pour le gâchage.

| Dosages pour un sac de 50kg de ciment | Sable | Gravillon | Eau |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondations et semelles en fouille | 120 L | 120 à 150 L | 35 L |
| Murets | 60 L | 120 à 130 L | 30 L |
| Aires bétonnées, dalles de garage... | 70 L | 120 à 150 L | 30 L |
| Dalles de jardin | 35 L | 120 à 140 L | 25 L |

Ces dosages sont donnés pour du sable sec (ajouter 15 à 20 % si le sable est humide), et le dosage d'eau est indicatif. Plus les agrégats (sable et graviers) sont humides, moins il faut d'eau pour le gâchage.

- Le dosage en eau est important, mais il reste approximatif et laissé au jugement de chacun en sachant que :

- un béton trop humide est poreux et a un retrait important au séchage.

- un béton trop sec manque d'homogénéité et de compacité, et il est moins résistant.

### Méthode

- Mettre la bétonnière en marche. Pendant qu'elle est en train de tourner, verser 1/2 à 2/3 de l'eau nécessaire à la gâchée

- Verser le gravier et laisser tourner quelques secondes pour qu'il soit bien mouillé

- Verser le ciment qui va se délayer dans l'eau et se répartir uniformément autour des grains de gravier

- Verser le sable au seau ou à la pelle, après avoir repéré le volume d'une pelletée

- En surveillant le mélange, verser un peu d'eau en complément, sans dépasser le dosage prévu

- Le béton doit être onctueux mais jamais mou, et humide en surface. Si l'on prend une poignée de béton, celle-ci doit garder sa forme et, si l'on serre la main, le béton doit rester humide en surface sans perdre d'eau

- Verser le béton dans une brouette, un bac ou sur l'aire de gâchage nettoyée au préalable.

### Temps de gâchage

Une bétonnière met un temps très court pour gâcher du béton : 2 à 3 mn seulement. Un temps de malaxage trop long peut nuire à l'homogénéité du béton.

### Conseils

À la fin du travail, verser un seau de graviers et de l'eau dans la bétonnière, et faire tourner quelques minutes pour nettoyer la cuve.